建设项目环境影响报告表

# （送审稿）

项目名称:     云溪水厂及供水管网提质改扩建、

铁山水库供水管网延伸建设项目

建设单位:    岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：二〇一八年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 云溪水厂及供水管网提质改扩建、铁山水库供水管网延伸建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司 |
| 法人代表 | 曾平原 | 联系人 | 潘景坚 |
| 通讯地址 | 岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司 |
| 联系电话 | 15173019255 | 传真 | — | 邮政编码 | 415499 |
| 建设地点 | 岳阳市云溪区 |
| 审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 市政设施管理N7810 |
| 建筑面积 (平方米) | — | 绿化面积(平方米) | — |
| 总投资 （万元） | 37879.95 | 其中：环保投资（万元） | 342 | 环保投资占总投资比例 | 0.9% |
| 评价经费 | — | 预期投产日期 | 2020年2月 |
| 一、项目由来 随着云溪城区的发展和云溪工业园的崛起，以及城南新区的建设，云溪片区的供水服务面积扩大，用水处于人口增长趋势，用水指标逐年提高，现状云溪供水出现了水资源严重不足与生活用水、工业用水量大幅度增加的矛盾，旧供水管网的配套设施已满足不了日新月异的云溪城区的用水需求，水资源的缺乏将会严重制约云溪区人民的生活质量和城市社会经济的可持续发展。通过专题研究，2013 年9月18日召开的市政府第10次常务会议明确“从市自来水公司二水厂向云溪地区供水势在必行”。 此外，根据市政供水整体规划，在完善水厂供水能力的同时还需进一步完善管网格局，实现互联互补，由单一的枝状供水向环状供水转变，保障整个片区的供水安全。临湖公路供水管线作为连接城市北片区、南片区和东片区的主要输水通道和沿线辐射附近区域的农村安全饮水水源，更好地使一、二水厂的对置、联网供水，提高供水安全性。目前道路及沿线重要节点均已处于施工阶段，统筹建设配套市政 供水管线设施的任务十分急迫。 根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，拟建项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 175、城镇管网及管廊建设，新建需要编制环境影响报告表，本项目为管网工程建设，故需编制环境影响报告表。受建设单位委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的建设特点，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。 二、项目建设的必要性 （1）是提高城市供水能力，改善水质，保障云溪区城区居民安全饮水的迫切需要 水是生命的基本要素之一，人民的生活没有一天能离开水，水量的充沛、优良的水质是人民生活质量好坏的一个重要参数。因此，保障人民群众安全卫生用水、提高供水水质、保证供水的水量和水压，代表最广大人民的根本利益的需要。 由于云溪水厂建立时间较长，供水规模远不能适应城市飞速发展需要，影响了输配水的水压、水量，尤其在夏季用水高峰期，水压、水量不足的矛盾尤为突出，用户反映强烈，同时由于供水量不足和供水压力的影响，时常造成用户用水困难。本项目的建设能够有效提高云溪区城区的供水能力，改善水质，保障云溪区城区居民的饮水安全。 （2）是完善城市配套设施，保障城市公共服务，实现城市扩容提质，推进云溪区新型城镇化建设进程的需要 当前云溪区城市建设已步入一个高速发展的时期，城市基础建设无疑是城市发展的龙头，道路基础设施的建设正如火如荼地进行。而云溪水厂建设却缺乏科学合理的布局，建设相对滞后。因此，水厂扩容必须与城市发展和道路的建设相结合，水厂扩容、改建和扩建工程已迫在眉睫。 （3）是满足云溪区城用水需求的需要 随着云溪区社会经济的快速稳定发展，城市人口快速增长，工业、商业，服务业的迅猛发展，用水量也随之增加，现有的供水能力薄弱，严重影响了当地人民群众的日常生活和云溪区域经济的发展，对水厂的改扩建不仅是为了提高用水水质，同时也是为了增加水厂的供水规模，满足云溪区城用水需求、跟上经济云溪区发展步伐。 综上所述，为推进云溪区新型城镇化建设进程，改善和扩充城市承载能力与容量，解决云溪城区居民及生产生活用水的供水矛盾，提高城市供水效率，为城市供水建设和经济发展提供安全可靠的供水保障。因此，本项目的建设是十分必要、迫切的。 三、编制依据 1、法律法规 《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1实施； 《中华人民共和国环境影响评价法》2016.7.2修订； 《中华人民共和国水土保持法》2011.3.1实施； 《中华人民共和国土地管理法》2004.8.28第二次修订； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.3.1实施； 《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1实施； 《中华人民共和国大气污染防治法》2016.1.1实施； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015.4.24修订； 《中华人民共和国城乡规划法》2008.1.1实施； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》2017.9.1实施； 2、地方法规、部门规章 《湖南省环境保护条例》，2013年5月27日修正； 《湖南省大气污染防治2017年度实施方案》，湘环涵〔2017〕239号，2017年5月12日； 《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》，湘政发[2015]53号； 《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号2007.10.1）； 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）； 《云溪区城市总体规划（2010-2020）》； 3、技术标准与规范 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2016)； 《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)； 《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.1-93)； 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； 《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)； 《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)； 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。 5、项目委托情况及其他资料 委托函； 项目可行性研究报告，湖南日升工程咨询有限公司，2017年12月； 建设单位提供的其它资料。 四、项目建设内容及规模 4.1工程简介 项目名称：云溪水厂及供水管网提质改扩建、铁山水库供水管网延伸建设项目 项目建设单位：岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司 建设地点：岳阳市云溪区 建设性质：新建 总投资：本项目总投资37879.95 万元。 建设期限：2年 建设规模及建设内容：本项目为云溪供水工程（临湖公路供水管线）。包括云溪水厂及供水管网提质改扩建项目：根据《云溪区城市总体规划（2005-2020）修改（2010）》、《云溪区城给水工程专项规划（2012-2020）》要求，结合云溪区当前城市供水管网现状，本项目通过对云溪水厂改扩建，新增供水规模5.0×104m3/d，满足云溪区城区企业及居民生活生产用水需求外，延伸供水管网至路口镇、长街办等相关社区村场。项目新增原水引水管网14820m，供水主管网3674.80m，二级加压泵站2座，对17520户居民进户水管及水表等配件等实施标准化改造。建设内容包括：折板絮凝池、斜管沉淀池、重力式无阀滤池、叠合式清水池、送水泵房、排泥池、厂区加矾、加氯设施、配套完善5.0×104m3/d规模厂区总图管线、绿化、道路、广场、土石方、电源外线、自控等配套基础设施、扩建水质检测实验室，并添置一些必要的检测仪器设备。岳阳市云溪区铁山水库供水管网延伸项目：本项目云溪片区配水环网工程按4.5万m3/d规模建设。增加泵站两座，泵房土建按4.5万m3/d建设；铺设排水管网71.50km。 4.2、工程内容与规模 云溪水厂及供水管网提质改扩建项目建设内容如下表： 表1-1 云溪水厂提质改造建设内容一览表 建设内容 数量 设计规模 参数 备注 折板絮凝池 1座 2.5×104m3/d K=1.10 新建 建斜管沉淀池 1座 2.5×104m3/d K=1.10 新建 重力式无阀滤池 1座 2.5×104m3/d K=1.10 新建 叠合式清水池 1座 调节容积4000m3 新建 送水泵房 1座 2.5×104m3/d Kh=1.40 新建 排泥池 1座 平面尺寸长×宽＝30.0×7.50m，有效水深3.50m，有效容积675m3 新建 加矾、加氯设施 新增2.5×104m3/d规模，同时拟将原有两台矾液计量泵予以更换，以满足扩建到5.5×104m3/d规模的要求 改建 厂区基础设施 配套完善5.5×104m3/d规模厂区总图管线、绿化、道路、广场、土石方、电源外线、自控等配套基础设施。 改建 水质检测室 按照一般县市级和县城供水企业规划达到42项常规项目检测能力 求改建 改建 云溪区铁山水库供水管网延伸项目建设内容如下表： 表1-2 云溪区铁山水库供水管网延伸项目建设内容一览表 工程内容 单位 规模 加压泵站 座 2.00 DN400球墨铸铁管 m 13000 DN500球墨铸铁管 m 9000 DN600球墨铸铁管 m 11250 DN800球墨铸铁管 m 10950 DN1000球墨铸铁管 m 27300 五、工程建设方案 （一）云溪水厂及供水管网提质改扩建项目 用水量的预测：近年来，随着云溪区城经济的迅速增长和城镇化进程的快速推进，县城面貌发生了巨大的变化，城市功能分区不断明确和完善，城市承载能力显著增强。根据云溪区国民经济和社会发展统计资料，2016年末年末户籍总人口17.03万人，比上年增长8.3‰。人口出生率为15‰，死亡率为3.9‰，自然增长率为11.1‰。城镇化率为65.2%，比上年提高0.1个百分点，云溪区城区城镇人口11.10万人。 近几年云溪区城人口增长较快，城区社会经济快速发展，必将带来大量外来人口，导致城区内出现人口快速增长，结合《云溪区城市总体规划（2005~2020）修改（2010）》，城区规划人口14.24万人，从而预测出规划期内各年人口数，见表1-3。 表1-3 云溪区城区人口预测表 序 号 年 份 预测规划年人口数（人） 人口增长率（%） 1 2011 10.18 1.8 2 2012 10.37 2.5 3 2013 10.63 1.13 4 2014 10.75 2.6 5 2015 11.04 0.5 6 2016 11.1 0.5 7 2017 11.6 6.5 8 2018 12.35 9 2019 13.15 10 2020 14.24 《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）与《室外给水设计规范》（GB50013—2006）条文说明里的单位人口综合用水量指标（最高日）有较大的差别，《室外给水设计规范》（GB50013-2006）条文说明里的单位人口用水定额比《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）要小，表3.2-2是以上两个规范对包括湖南在内的一类地区的最高日单位人口综合用水量指标的比较，表1-4是两个规范一类地区单位人口综合生活用水定额比较。 表1-4 一类地区单位人口最高日综合用水定额 （单位：m³/cap·d） 城市规模 规范名称 城市给水工程规划规范 室外给水设计规范 特大城市 0.8-1.2 0.436-0.749 大城市 0.7-1.1 0.240-0.711 中等城市 0.6-1.0 0.253-0.710 小城市 0.4-0.8 0.200-0.667 表1-5 一类地区单位人口最高日综合生活用水定额 （单位：m³/cap·d） 城市规模 规范名称 城市给水工程规划规范 室外给水设计规范 特大城市 0.300－0.540 0.260-0.410 大城市 0.290－0.530 0.240 0.390 中等城市 0.280－0.520 0.220-0.370 小城市 0.240－0.450 0.220-0.370 根据云溪区水厂提供的县城2007年~2011年市政供水统计资料可知，县城供水量呈逐年递增趋势。本规划以2010年城区供水量统计数据为基准来推算云溪区的用水定额，2011年末云溪区城镇人口总数为10.18万人，市政供水量2.06×104m3/d，综合计算，县城平均日人均综合生活用水量为0.202m3/ cap·d，日变化系数取1.35，最大日人均综合生活用水量为0.273m3/cap·d。 （1）综合生活用水量 根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）云溪区城区2020年末规划人口14.24万人，根据2.2.3条，一区中、小城市城市人均综合生活用水量指标最高日为280~520l/cap·d，该指标为城市居民日常生活用水和公共建筑用水之和，不包括浇洒道路、绿地、市政用水和管网漏失水量。根据《室外给水设计规范》（GB 50013－2006）4.0.3条，城市人均综合生活用水定额最高日为220～370 l/cap·d。综合考虑到未来几年云溪区城镇化水平的逐步提升、室内卫生器具的进一步完善和节水水平的逐步提高，确定各期所采用的综合生活用水量定额取值如下：2020年：14.24×0.22×100%=3.13×104m3/d （2）工业生产用水量 云溪区属岳阳市整体规划中的工业区，是岳阳市乃至湖南省新型工业化战略布局的重点。在全省123个县、市（区）中，云溪区总面积仅占全省的0.25%、总人口不到全省的0.2%，但每年创造了全省1.3%的GDP、2.5%的规模工业增加值和5.3%的税收。境内驻有中石化集团长岭炼化公司、巴陵石化公司、华能湖南岳阳发电有限责任公司、泰格林纸集团四家大中型企业，是湖南省重要的石化基地、火电基地和纸材基地。由于云溪区地处岳阳市郊区，企业数量多，对GDP贡献相对较大，本规划确定工业用水量和生活用水量相等。 由此，本次规划确定云溪县城工业用水量Q2为：2020年：工业用水量=3.13×104m3/d （3）浇洒道路和绿地用水量 城市道路、绿化面积用水量根据其他相似城市其用水量占生活用水量的10%考虑。 Q3=10%×Q1 则浇洒道路和绿地用水量Q3为：2020年：3.13×10%=0.313×104m3/d （4）消防用水量 供水范围内同一时间发生火灾的次数按2次计算，每次的消防用水量为55l/s，持续时间为2小时，所以消防用水量为：Q4=55×3.6×2×2=0.0792×104m3/d。 （5）管网漏损水量 城镇配水管网的漏损一般按最高日综合生活用水量、工业企业用水量、消防用水量以及浇洒道路和绿地用水量总和的10%～12%计算。通过合理控制配水管网的压头，加强管网改造、维护等措施可使这部分水量降低。本规划取总用水量的10%。 Q5=10%×（Q1＋Q2＋Q3+Q4） 则管网漏损水量Q5为： 2020年：（3.13＋1.25＋0.313+0.0792）×10%=0.47×104m3/d （6）不可预见水量 城镇不可预见水量一般按最高日综合生活用水量、工业企业用水量、消防用水量以及浇洒道路和绿地用水量总和的8%～12%计算。本处取总用水量的10%。 Q6=10%×（Q1＋Q2＋Q3＋Q4） 则未预见水量Q6为： 2020年：（5.75＋1.438＋0.575+0.0792）×10%=0.47×104m3/d 总用水量 按分项指标法计算可预测出各年需水量： Q总=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6 则总用水量为： 2020年：3.13＋3.13＋0.313+0.0792＋0.47+0.47=7.592×104m3/d 综合预测的结果可得，云溪区城2020年总用水量为7.592×104m3/d。 1）供水水源： 云溪水厂现转供水水源为铁山水库，依据《铁山水库昌江引水工程可行性研究报告》（2011年11月），铁山水库在考虑外引昌江可引水量的情况下，规划水平年（2020年）在满足规划灌溉面积85.41万亩的基础上，能够提供的最大城市日供水规模为40万m3/d（年均需水量14600万m3），故云溪水厂水源将得到保证。 表1-6 铁山水库特性表 序号 序号及名称 单位 数 备注 一 水库特征 1 地址以上集雨面积 km2 221 2 多年平均流量 m3/s 6.8 正常运用（设计）洪水标准及流量（P=5﹪） m3/s 1070 4 非常运用（设计）洪水标准及流量（P=1﹪） m3/s 1530 5 正常蓄水位 m 138.5 6 设计洪水位（P=5﹪） m 140.18 7 校核洪水位（P=5﹪） m 141.09 8 设计洪水位时最大泄量（P=5﹪） m3/s 1070 9 相应下游水位 m 39.98 10 校核洪水位时最 泄量（P=1﹪） m3/s 1530 11 相应下游水位 m 140.74 12 总库容（校核洪水位以下） 万m3 116.4 13 正常蓄水位以下库容 万m3 33.85 14 多年平均总输沙量 万t 2.65 15 多年平均含沙量 kg/m3 0.124 16 多年平均气温 ℃ 16.8 17 多年平均降水量 mm 1621 二 铁山灌区特性 1 规划水平年 年 2020 2 原设计灌溉面积 万亩 95.37 3 规划设 灌溉面积 万亩 85.4 4 现状灌溉面积 万亩 66.89 5 灌溉设计保证率 % 90 6 城市供水保证率 % 97 7 农村人畜饮水保证率 % 5 三 昌江引水规模 1 引水设计流量 m3/s 35.0 2 多年平均可引水量 万m3 7477 3 引水下限流量 m3/s 7.0 四 主要建筑物 1 大坝坝轴线长度 m 91.5 2 溢流段长度 m 68.0 3 溢流堰堰顶高程 m 133.5 4 坝顶高程 m 142.0 5 最大高 m 12.5 6 溢 坝孔口尺寸（宽x高） m 8x5.0 7孔 7 最大单宽流量 m3/（s.m） 27.32 8 消能方式 底 9 消力池尺寸（长x深） m 16x1.0 注：该表引自《铁山水库昌江引水工程可行性研究报告》（2011年11月）（湖南省水利水电勘测设计研究总院） 2）取水管道工程 皇姑塘立交附近向北引出一根取水主干管，沿现状临湖公路（长康路）向北敷设，在欣港东路与临湖公路交汇处即云溪互通处设置云溪加压泵站。本管道工程全长12350米，材料采用球墨铸铁管，规格DN1600，T型接口，K9级，公称压力1.0mPa，施工方式为地下敷设。 3）云溪水厂改造工程 云溪水厂原供水总规模3.0×104m3/d，需新增2.5×104m3/d，建设内容包括：折板絮凝池、斜管沉淀池、重力式无阀滤池、叠合式清水池、送水泵房、排泥池、厂区加矾、加氯设施、配套完善5.5×104m3/d规模厂区总图管线、绿化、道路、广场、土石方、电源外线、自控等配套基础设施、扩建水质检测实验室，并添置一些必要的检测仪器设备。水厂建设规划采用与现状净水构筑物基本相同的工艺，即原水→混合→折板絮凝池→斜管沉淀池→重力式无阀滤池→清水池（消毒）→送水泵房→市政供水管网。 4）给水管道工程 （1）设计原则 给水工程系统由相互关联的一系列工程设施组成，其任务是从天然水源取水，按照用户对水质的要求进行处理，然后将水输送到给水区，并向用户配水。城市给水工程系统的确定是城市给水工程规划的主要内容。在规划设计中，应遵循国家的建设方针，根据城市总体规划的要求，在满足用户对水量、水质和水压需要的前提下，因地制宜地选择安全可靠、经济合理的给水系统规划方案。 （2）设计方案 DN100以上管道计算： 本次管网水力计算采用鸿业市政管线11.0。该软件在确定了各水厂的规划给水量，以及应满足管网的控制压力的条件下，通过长度比流量法计算出各节点流量和沿线流量，通过节点流量和沿线流量由海曾—威廉公式： 式中：—水力坡降 —设计流速（m/s） —管道计算管径（mm） —重力加速度（9.8m/s2） —阻力系数λ按柯尔－勃洛克公式计算，其计算公式如下： 式中：λ—阻力系数 —绝对阻力系数 计算出各管段水头损失，根据计算结果校核各管段管径是否合理、经济。 DN100以下管道计算： ①住宅、集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、幼儿园、办公楼、学校等建筑物生活给水设计秒流量，应按式（1-3）计算： qg=0.2α√Ng+KNg（L/S） 式中：qg_设计秒流量（L/S）； α、K_根据建筑物用途而定的系数，见表1-20（见《给水排水设计手册第2册建筑给水排水》）； Ng_计算管段的卫生器具给水当量总数，见表1-16（见《给水排水设计手册第2册建筑给水排水》）。 在已知计算管段卫生器具当量总数和建筑物类别时，也可由表1-21（见《给水排水设计手册第2册建筑给水排水》）查得该管段的生活给水设计秒流量。根据《给水排水设计手册第2册建筑给水排水》1.5.1设计流量计算表中规定取值。 ②经济流速的选定 考虑近远期结合，以及经济条件和管网建设的分步实施，管径的确定应具有一定的弹性，管径流速一般控制在0.5～1.5米/秒以内。 ③时变化系数选择 输配水管网管径的确定是以最高日最高时用水量为基础的，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）及规划区的实际情况，时变化系数采用Kh=1.2。 （3）供水管网方案 依据现状已建管网的布置、道路规划，同时结合现场调查，为提高供水的安全性，供水分离移交之后对岳化片供水管网进行改造建设。具体管网建设方案如下： ①配水主干管： 岳化片配水主干管与大汉路给水管道接驳，沿云龙路向东敷设DN800给水管道至安居大道，并预留DN300通道供水至安居小区；沿安居大道西侧向北敷设DN600给水管道敷设至岳化大道。 沿岳化大道北侧（安居大道以东段）敷设DN500~DN400给水管道，途径汪家岭社区、胜利沟社区、金盆社区、厂办大楼、橡胶事业部、青坡社区，迂回至岳化医院、胜利沟1#涵洞，成环状管道布置。该配水主管增加了岳化大道两侧社区、厂区办公楼及村组供水水量的安全性。 在安居大道与岳化大道道路交叉口设置减压阀（进口压力0.68mpa，出口压力0.55mpa），减压范围：地面标高45m及以下区域，减压阀设旁通应急时使用。 沿岳化大道南侧（安居大道以西段）敷设DN400~DN200减压配水主管至哨所路和罗家坡路，沿途供水至汪家岭社区。同时，沿石芦桥路引出一根DN400配水主管至水厂二泵站，与其原出水管碰通；岳化大道南侧（安居大道以东段）在减压阀后敷设DN300~DN200减压配水主管，主要服务于巴陵石化公司供销部及岳化大道两侧社区服务点、部分居民用水。本工程共敷设DN200~DN800球墨铸。配水主管30604米。 ②社区用户配送管网工程 a.社区配水管网： 本可研充分考虑各个社区供水设施现状，对社区内的供水进行改造建设。安居社区、汪家岭社区、胜利沟社区、金盆社区及青坡社区分别从安居大道及岳化大道配水主干管接驳，向社区供水；并做“水表出户、一户一表”改造，水表集中安装在水表井内，对于水表安装在室内住户需做水表出户，两表住户做双向表后改造，一表住户则需单向表后改造，而对于水表安装在室外住户则只需表后碰通改造；同时，对公共设施做表后管道改造。 b.罗家坡移民区： 本可研充分考虑罗家坡移民区供水分离移交改造之后的供水安全，将沿罗家坡移民区主路敷设给水管道至村组，再经配水支管供水到户。 c.厂区办公用水： 供水分离移交之后，厂区办公用水水源采用岳阳市二水厂供水，与工业用水分离。从岳化大道环状管网引水至厂属企业、改制企业现水表位置，并对原水表进行更换。 d.村组配水管网： 本可研将完善村组供水体系，对于居民比较集中的村组，从配水主干管引出配水干管至村组，再沿配水干管布置配水支管，供水至各村户；对于居民相对分散的村组，则沿配水主干管引出支管，再分户供水。 （4）配水管材：本项目新建管网管径≥100mm均采用球墨铸铁管，新建管网管径≤100mm均采用三丙聚乙烯（PPR管）。 5）二次加压泵站 本工程中新建金盆二次加压泵站和青坡二次加压泵站各一座。 金盆二次加压泵站主要供水金盆东、西两个分区，其中东区社区居民社区居民887户，村组居民133户，西区社区居民1079户，村组居民31户。人口按3.5人/户计，用水定额取最高日220L/人·d，考虑公共设施用水及不可预见水量，泵站总供水规模为2075m3/d：东区供水规模为1040m3/d，西区供水规模为1035m3/d。 金盆二次加压泵站选址位于50路公交车终点站东侧，占地面积15.24×6.24=95.1m2，泵轴标高55.00米。 青坡二次加压泵站主要供水范围包括社区居民933户，人口按3.5人/户计，用水定额取最高日220L/人·d，考虑公共设施用水及不可预见水量，泵站供水规模为880 m3/日。 泵站选址位于原第五幼儿园院内，占地面积10.24×6.24=65.9m2，泵轴标高61.00米。 （二）、岳阳市云溪区铁山水库供水管网延伸项目 本工程云溪片区配水环网工程按4.5万m3/d规模建设。增加泵站两座，泵房土建按4.5万m3/d建设；铺设排水管网71.50km。 （1）供水水源 采用铁山水库作为供水水源。 （2）配水管网建设方案 新增设的管线考虑在现状道路未敷设管线以及正在建设或规划的道路上敷设。 （3）云溪片区配水环网 分别沿规划环西路、荷村路、杨冲路及现状洗马路新敷设配水主干管，并在现状云中路、胜利路上增设复线。上述配水主次干管敷设后，云溪片区供水将形成北以胜利路为界，南以云松路为界，东以杨冲路为界，西以环西路为界的供水环网。通过平差计算，远期（2030年）供水满足设计要求。 从岳阳二水厂沿长康路引水，通过加压泵站输送至新建云溪区环状给水网，再从长康路主干管引支管与云溪区西侧的松杨湖片区管网相连，两个片区的管网再通过另外一加压泵站连通。加压泵站的工艺流程如图1-1。 图1-1 加压泵站的工艺流程图 其中加压泵站近期配置安装卧式双吸离心泵3台，2用1备，水泵性能为Q＝812.5m3/h，H=28m，N=75.5kw；远期增加1台。 （3）供水管材 本工程配水管道管材当管径400≤DN≤1000mm时，采用DIP管，当管径≥1200mm时，采用PCCP管，当管道穿越道路、河流等特殊节点障碍时采用SP管。 六、施工组织 （1）施工材料及运输条件 ① 施工材料 本工程主要材料为PE管材和球墨铸铁管，管材的购买主要通过招投标的方式购买。塑料管材质量、货源均有保障。 ② 运输条件 本项目位于云溪区城区，项目区内交通十分便利。项目区内县、乡、村三级公路状况良好，一般工程机械及车辆可自由来往。且本项目工程建设一般不需大型机械及车辆。 （2）水、电供应条件 施工用水：本项目位于云溪区城区，施工生活用水可接居民生活用水管，施工用水、施工混凝土搅拌用水可就近取用。 施工用电：云溪区电网现有110/10kv变电站，电源取自岳阳市电网220kv区域变电站，项目电源由附近的10kv线路引入，供电可靠性较高，供电条件十分有利。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 云溪区现有地表水厂一座，分两期建设，2002年初投产，总供水能力为3.0×104m3/d专供云溪工业园生产用水，兼云溪片区生活用水。主要构筑物如下表： 表1-1 云溪水厂现有构筑物一览表 构筑物 规模 主要设备 一期工程 取水工程及原水输水管线 设计规模：1.0×104m3/d 2台水泵 往复式隔板絮凝池 设计规模：1.0×104m3/d，单格平面尺寸L×B＝18.10×5.225 m，池深1.40m，絮凝池前端置有加矾混合池。 斜 沉淀池 设计规模1.0×104m3/d，1组2格，单格尺寸L×B＝3.70×5.20m，有效水深4.17m，采用穿孔排泥管重力排泥。 重力式无阀滤池 设计规模400 m3/h，1座2格，单格尺寸L×B＝4.70×4.70m，有效水深4.47m， 清水池 清水池直D=18.50m ，有效容积1000m3 投药间 设计规模3.0×104m3/d 二期工程 取水工程及原水输水管线 新增规模2.0×104m3/d， 新增2台型水泵 折板絮凝池 设计规模2.0×104m3/d，1组2格，单格尺寸L×B＝19.35×5.0m，有效水深1.60m 斜管沉淀池 设计规模2.0×104m3/d，1组2格，单格尺寸L×B＝12.50×5.0m，有效水深4.37m 重力式无阀滤池 设计规模2.0×104m3/d，共2座，每座2格，单格尺寸L×B＝4.70×4.70m，有效水深4.47m 清水池 平面尺寸L×B＝23.50×11.50m，有效容积1000m3 送水泵房 建筑面积78.4m2， 3台水泵机组 存在主要问题： 1）水处理工艺流程不完善，不能适应原水水质变化。 岳化片现有水处理工艺流程中缺少反应沉淀池和絮凝剂投加设备，设备单一，原水处理仅依靠虹吸滤池设备，在原水水质发生变化（暴雨或枯水期），浑浊度、pH值、铁、锰、色度等指标偏高时，水厂均无法处理，水质没有保障。 2）处理设施陈旧，水厂处理能力不能适应用水需求 水厂水处理设施陈旧，对水处理能力和效果有极大的制约。在出厂水浊度标准由3NUT提高到1NUT后，原有处理能力3.8*104m3/d的滤池只能处理1.34*104m3/d，而外部需求量不断增加，滤池不可能提供足量且合格的成品水。 3）水泵机组选型不合理，供水电耗高，维护管理不方便 由于水泵选型、现有配水管网未能从整体地形、现有及规划用水区域相协调，导致供导致供水能耗高；加压泵站数量多，泵站分散不同区域，且无统一的泵站自动控制系统，且在技术、经济、以及人员的调配等方面对泵站的运行、管理与维护的增加了一定的难度。 4）管网分布不合理，供水安全性差 水厂服务区域，由于管网分期建设、服务范围不断扩大等因素的影响，管径大小交错呈枝状分布。且由于某些管道结垢使得内径变小，水压突降，部分区域地段出现供水压力不足、水量小的现象，已成为用水“低压区”；高峰用水时甚至根本用不上水，成为“盲区”。供水瓶颈效应已日趋呈现，大大降低了供水安全性。 5）管道材质不统一，部分管道材质不达标 周边村组使用转供水，供水管道由村组居民自行敷设，沿配水主管开口接管，且存在部分配水管材材质不能达到市政供水管材标准，管道漏损、污染现象较为严重。 6）管网老化，破损严重 供水管道经常性破损、断裂、爆管（主要是春冬季），使得管网维修费居高不下、且逐年递增；每次管网维修时，造成不同程度的停水，停水给供水企业带来的间接损失费为数不少。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经 112°18′31″ 112°18′31″ -114°9′6″ 114°9′6″ ，北纬 28°25′33″ -29°51′00″ 之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵浏阳市、长沙县、望城区；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。 云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻。总面积403平方公里。 本项目位于岳阳市云溪区。项目地理位置见附图1所示。 二、地形、地貌 岳阳市境内地貌多种多样，丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15：24：17：27：17。境内地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。东有幕阜山山脉蜿蜒其间，自东南向西北雁行排列，脊岭海拔约800m，幕阜山主峰海拔1590m；南为连云山环绕，脊岭海拔约1000m，主峰海拔1600m；西南被玉池山脉所盘踞，主峰海拔748m。全市两面环山，自东南向西北倾斜，东南为山丘区，西北为洞庭湖平原，中部为过渡性环湖浅丘地带。全市山地占14.6%，丘岗区占41.2%,平原占27%，水面占17.2%。 云溪区属幕阜山余脉向江汉平原过渡地带，境内群峰起伏，矮丘遍布，河港纵横，湖泊众多，整个地势由东南至西北呈阶梯状向长江倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40—60米之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。 三、气候气象概况 岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候悬殊。年平均降水量为1289.8～1556.2mm，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5mm，降雨少的年份只有750.9mm。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”朗；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季中光热水充足，农业气候条件较好。 四、水文 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km²，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km²。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，全市长5公里以上河流有273条，流域面积100 km²的河流有27条，流域面积2000 km²以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543 km²；新墙河长108km，流域面积2370 km²。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。 云溪区毗邻东长江，其洪水来源，一部分来源于湘、资、沅、澧，一部分来源于长江松滋口、太平口、藕池口和长江区间。由于洪水来源较多，以及长江干流、四水洪水特性差异，导致洪水组成复杂。长江出口站城陵矶实测最大洪峰流量为43900m3/s，发生于1996年，最高水位35.94米，发生于1998年。 五、土壤、动植物 岳阳市属亚热带常绿阔叶林带区，植被种类较多，群落交错，分布混杂。自然分布和引种栽培的约有106 科、296 属、884 种，其中珍稀乡土树种约有40 余种。主要植被形态为农作物群落，经济林木和绿化树木。丘岗地主要分布以杉木为主的用材林和以柑橘、李子、油茶为主的果、茶林群落；平原滩地分布以水稻、蔬菜等为主的农作物植被群落和以樟树、广玉兰、红继木、悬铃木为主的城市绿化树木群落。全市活林蓄积量1179.85 万m3。区域内野生动物主要有蛇、青蛙、壁虎及麻雀等鸟类，未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 经初步调查，评价区域内尚未发现国家和地方保护动植物。 区域环境功能区划如下表所示 表2-1 项目拟选址环境功能属性 序号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区划 长江 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准 云溪河 长江支流，渔业及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准 2 环境空气功能区划 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境工程区划 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 4 是否是基本农田 否 5 是否是森林公园 否 6 是否是生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂纳污集水范围 是（云溪区污水处理厂） 13 是否属于生态敏感脆弱区 否

三、环境质量现状及评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境） 1、环境空气质量现状 岳阳市云溪区城区按照环境空气质量类别划分为二类区，应执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。岳阳市环境监测中心于2017年12月22日至2月28日在云溪区城区环境空气监测资料，统计结果详见表13: 表3-1 项目所在地区环境空气质量监测结果 单位：mg/L 污染物名称 SO2 NO2 可吸入颗粒物 日均值 0.032 0.0085 0.134 日均值标准 0.15 0.12 0.15 由表3-1可见，按《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准评价，各因子均符合二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 云溪区云溪河陆城断面段为Ⅲ类水体，其水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目采用岳阳市环境监测中心于2017年下半年对陆城断面水质监测统计资料，见表3-2。 表3-2 2017 年下半年云溪河陆城断面水质监测结果一览表 单位：mg/L 监测项目 PH BOD5 氨氮 高锰酸盐指数 石油类 化学需氧量 年均值 7.98 1.89 0.45 2.68 0.02L 15 GB3838-2002中Ⅲ类标准 6～9 4 1.0 6 0.05L 20 从表3-2分析，云溪区云溪河陆城断面段个监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水环境较好。 3、声环境质量现状 环评单位于2018年3月14-15日在项目区域范围内管网建设工程的主要环境敏感点现状监测结果如下表3-3： 表3-3 主要环境敏感点环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 监 测 地 点 监测结果 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 沿线路口镇居民1# 46.3 43.9 60 50 46.7 43.5 60 50 沿线路口镇居民2# 48.8 45.0 60 50 48.7 44.8 60 50 沿线路口镇居民3# 55.0 44.7 60 50 54.8 44.6 60 50 沿线路口镇居民4# 48.9 44.7 60 50 48.7 44.5 60 50 沿线长街办居民1# 48.5 44.6 60 50 48.2 44.1 60 50 沿线长街办居民2# 42.5 41.6 60 50 41.8 41.0 60 50 沿线长街办居民3# 48.1 43.6 60 50 47.5 42.0 60 50 沿线长街办居民4# 47.1 45.0 60 50 46.8 44.8 60 50 根据表3-3统计，环境噪声敏感点中各监测点的噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008），声环境较好。

主要保护目标(列出名单及保护级别) 环境保护目标为管线施工时沿线将受到施工影响的敏感点。 本次环评调查了项目沿线主要环境保护目标，包括学校、医院等，详见下表。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素 目标名称 功能、性质、规模 环境保护目标 大气环境 管线施工沿线居民 居民区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 声环境 沿线居民 居民区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 地表水环境 云溪河 渔业用水 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅲ类标准 铁山水库 饮用水源 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅱ类标准 松阳湖 渔业用水 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅲ类标准 芭蕉湖 渔业用水 生态环境 项目周边200m米范围植被、林地及农作物等。

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称 标准限值 1小时平均 日平均 SO2 0.50 0.15 NO2 0.20 0.08 PM10 / 0.15 地表水质量标准 地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见下表： 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 项目 pH COD BOD5 氨氮 TP 石油类 GB3838-2002Ⅲ类标准值 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 3、声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“声环境功能区划分要求”中有关规定，本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区及4a类区标准，详见下表： 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：Leq（dB（A）） 类别 标准值 执行标准 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类区 60 50 4a类区 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工废水 施工期生活污水执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级标准 表4-4 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 《污水综合排放标准》三级标准 评价因子及标准限值（mg/L） pH COD BOD5 氨氮 SS 6-9 500 300 - 400 2、施工废弃 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中标准 表4-5 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 《大气污染物综合排放标准》 评价因子及标准限值（mg/m3） 颗粒物 SO2 NOx 1.0（无组织排放） 0.4 0.12 施工噪声 施工建筑噪声排放标准执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中限值标准（昼间：70dB（A）,夜间：55 dB（A）），运营期泵站边界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准（昼间：60dB（A）,夜间：50dB（A））； 固体废物 施工期固体废物土石方、施工废料、焊渣、卵沙石及弃土（底泥）和建筑垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中要求；危险废物贮存：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建成后，项目本身无废气、废水排放，故无需申请总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 管网的敷设施工通常由专业施工作业线来承担，管线施工工艺流程及产污环节点图，如下图1。 图5-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 本工程建设主要包括三个阶段：开挖管渠、敷设管道、覆土及路面整理。 a、管槽开挖：管槽开挖前，应充分了解开挖地段的土质及地下水、管道直径、埋设深度、地面构筑物等情况，根据这些情况来确定沟槽形式。沟槽有三种形式：直槽、大开槽、混合槽，边坡坡度由施工单位根据现场土质情况、构造槽深度以及施工经验自行确定。 b、管道组接：管槽在管道接头处，为避免接头承受整个管道的重量和操作方便，接头的下面应留操作坑。 c、敷设管道：管道与道路平行敷设，管顶覆土不小于0.7m，管道穿越道路及农田时，管顶覆土不小于1.0m；给水管与排水管交叉时，给水管在上，排水管在下。 d、覆土及路面整改 管槽开挖至设计标高后，应将槽底虚土严格夯实，并在铺管前由人工整平。 二、主要污染工序： 本项目的环境影响主要集中在施工期，污染物主要为施工期生活污水、扬尘、噪声及固废等。 （一）、施工期 1、废水 （1）施工废水 施工期水污染源来自项目建设过程中施工设备、运输车辆冲洗、土方、混凝土养护产生的施工废水。根据同类工程的调查表明，施工废水产生量较小，污水中成分较为简单，一般为SS和少量的石油类。 此外，车辆、机械设备冲洗将产生少量冲洗废水，废水中主要污染物为COD、SS和石油类，冲洗废水排放量约15m3/d，主要污染物浓度为：COD300mg/L，SS800g/L，石油类40mg/L。 （2）生活污水 施工人员生活污水是本工程施工期的主要水污染源，本工程总施工期为2年，本评价以项目施工人数以高峰期100人计，用水量0.1m3/人·d计，排放量为10m3/d，则施工期共排放生活污水7.3t。生活污水中主要含有COD、BOD5、SS、NH3-N等污染物，类比岳阳市一般生活污水水质，污染物含量分别约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L。 2、废气 施工期扬尘污染主要来自于车辆运输过程中和施工扰动扬尘产生扬尘，施工扰动扬尘主要来自开挖管渠、覆土掩盖等施工活动。 3、噪声 施工噪声包括：管网施工的机械设备噪声和施工噪声。 施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。本工程施工将采用人工施工与机械施工相结合的施工办法。人工开挖噪声值较小，而机械施工噪声值较高。不同的施工机械设备产生的机械噪声声级列于表5-1。 表5-1 主要施工机械设备的噪声声级一览表(单位：dB（A）) 序号 声源 声源强度 1 推土机 105 2 挖土机 100 3 吊车 95 4 混凝土搅拌机 85 5 装载机 90 6 压路机 100 根据类比同类施工工地，施工过程中一些噪声较大的机械对周边的影响在200m范围左右，因此，一些噪声较大的机械应尽量放置在远离敏感点的地方进行，并尽可能减少在夜间施工，这样施工噪声对环境产生的影响可在周边环境承受范围之内。 固体废物 施工现场产生的固体废物主要是生活垃圾、弃土和施工过程中产生的废木块、废包装等建筑垃圾。 生活垃圾 项目施工阶段，施工人员峰值定员为100人，按每人每天产生生活垃圾1kg计，则项目产生生活垃圾量为100kg/d。项目施工期为24个月，则整个施工期产生的生活垃圾量为72t。生活垃圾通过现场工作人员进行收集，由工作人员转运至最近的垃圾中转站，最终进行在岳阳市垃圾填埋场进行填埋处理。 建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾主要包括弃土、包装袋、包装箱、碎木块、废水泥等，建筑垃圾可回收的部分外售回收公司，不可综合利用的废料清运至当地建筑垃圾填埋场。 工程弃土、弃渣 本工程土石方调运尽量减少取、弃方量的原则，考虑工程土石方整体平衡，尽量移挖做回填，项目产生的弃方用于就近道路平整或修整路基。本项目在施工过程中产生的多余土方全部得到了利用，因此，没有工程弃土外排。 生态环境 （1）项目施工期铲除部分的表土、植被和灌木丛杂草，对植物生存环境产生不利影响。 （2）施工噪声、振动等以及临时工程对植被的破坏，使部分林地动物的栖息环境随之受到破坏，影响其栖息、觅食和繁殖，使沿线生物种群数量和密度发生变化。 （3）施工过程中，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失。 （二）、营运期 1、废水 本项目为管网工程，营运期无废水产生，对地表水无影响。 2、废气 营运期无废气产生。 3、噪声 根据本工程特点，项目运营产生的噪声主要为加压泵站产生的噪声。泵站主要设备声压级见下表： 表32 主要设备的噪声源强 设备名称 位置 声级（dB） 潜水泵 泵站泵房内污水池中 75（泵房内） 4、固体废物 工程竣工后，主要工作转为管网的运营及日常维护。参考同类项目，并结合建设方提供的资料可知，本工程管网在运营期固体废物产生量为0.2t/a，属于一般工业固体废物，收集后定期出售。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 无组织排放，产生浓度及产生量无法估算 | 无组织排放，排放浓度及排放量无法估算 |
|  | 运营期 | —— | —— | —— | —— |
| 水污染物 | 施工期 | 施工人员生活污水 10m3/d | COD | 250mg/L 1.8kg | 依靠周边居民生活污水处理设施排放 |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/L 0.9kg |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L 1.5kg |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L 0.2kg |  |
|  |  | 施工废水 | / | 15.0m3/d | 回用于施工，不外排 |
|  | 运营期 | —— | —— | —— | —— |
| 固体 废物 | 施工期 | 废木块、废包装等 | 建筑垃圾 | / | 运至指定的弃渣场 |
|  |  | 员工施工生活 | 生活垃圾 | 72t | 运至垃圾转运站 |
|  | 运营期 | 固体废物 | 固体废物 | 0.2t/a | 收集后外售 |
| 噪声 | 施工期 | 主要来源于施工的机械设备噪声和施工噪声，噪声源强值在85dB（A）—105dB（A）。 |
|  | 运营期 | 主要来源于泵站水泵运行产生的噪声，噪声源强值为75dB（A）。 |
| 主要生态影响： 本项目对生态的影响主要在施工期，随这施工的结束，进行合理的绿化，营运期的生态环境影响较小。施工期主要生态影响表现为以下几方面： （1）项目施工期会铲除部分的表土、植被和灌木丛杂草，对植物生存环境产生不利影响。 （2）施工噪声、振动等以及临时工程对植被的破坏，使部分林地动物的栖息环境随之受到破坏，影响其栖息、觅食和繁殖，使沿线生物种群数量和密度发生变化。 （3）施工过程中，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失。 |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、废水环境影响分析 根据工程分析可知，本项目施工期施工人员生活污水，其产生量为10m3/d，由于施工人员均为本地人员，生活废水依靠周边生活污水处理设施处理后，外排至市政污水管网，对周边环境影响较小。 施工废水主要来自施工车辆、机械设备冲洗产生的少量冲洗废水，以及施工场地冲洗废水等。根据工程分析可知，项目产生施工废水为15m3/d。项目产生的施工废水通过各施工点周边设置的排水沟、沉淀池收集后，重新回用于该施工点的施工、洒水抑尘工作，施工废水不对外进行排放。 2、废气环境影响分析 （1）车辆运输扬尘 运输扬尘与路面地面清洁程度、车辆行驶速度等因素有关，表7-1为1辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时的扬尘量。 表7-1 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位（kg/m2） P 车速 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5（kg/m2） 1 （kg/m2） 5（km/h） 0.051056 0.85865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10（km/h） 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15（km/h） 0.153167 0.257596 0.349146 0.512146 0.512146 0.861323 25（km/h） 0.255279 0.429326 0.57191 0.722038 0.853577 1.435539 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 ②施工扰动扬尘 施工扰动无组织扬尘来自开挖管渠、敷设管道、覆土及路面整理等，主要污染因子为粉尘、CO、NO2等，影响范围主要是施工现场附近。根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5～30 mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日均值0.3 mg/m3的5～100倍。 施工期的空气污染是短时的，施工完成后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。为避免施工期对周围大气环境造成不良影响，建议施工单位采取以下措施： 开挖管渠阶段对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，减少扬尘量，避免在大 风天气下作业，弃土及时运走，回填土合理堆放，尽量采取遮盖、密闭措施，避免其在大风天气下产生扬尘。 ②敷设管道阶段对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，使用商品混凝土，加强施工过程管理，尤其是水泥的卸落、搅拌过程的管理，控制车辆行驶速度，减少粉尘产生量； ③覆土及路面整理阶段对作业面和土堆适当喷水，对回填土、砂石等堆放材料采取遮盖措施，控制运输车速，减少粉尘产生量； 采取以上措施后，施工扬尘对周边环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆，工程中主要涉及的施工机械的噪声源强见表5-1。 预测模式 施工噪声可近似视为点源处理，根据点源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： LI=L0-20lg 式中：LI—距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB； L0—距声源R0米的施工噪声级，dB； —障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级迭加： 预测结果及分析 施工期主要噪声源有：运输车辆、吊车、推土机、挖土机等。根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果，见下表。 表7-2 施工噪声影响范围一览表 声级dB(A) 施工机械 标准值(dB(A)) 达标距离（m） 昼间 夜间 昼间 夜间 推土机 70 55 57 317 挖土机 70 55 32 178 吊车 70 55 18 100 混凝土搅拌机 70 55 6 32 装载机 70 55 10 57 压路机 70 55 32 175 由表7-2计算可知，在开挖管渠阶段，噪声影响最大的施工设备为推土机，影响范围为昼间57m，夜间317m；在敷设管道阶段，噪声影响最大的施工设备为吊车，影响范围为昼间18m夜间100m；在覆土及路面整理阶段，噪声影响最大的施工设备为压路机，影响范围为昼间32m，夜间178m。 由此可见，施工期噪声将对周围产生一定的影响，特别是在夜间，建议建设单位在三个施工阶段采取以下措施： ①采用较先进、噪声较低的施工设备，施工机械及时维修保养； ②合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~次日06:00）和午间（12:00~14:00）施工，如因工艺需要必须在夜间或午间施工，应提前征取相关管理部门同意，并提前公示公告周边居民，做好周边居民沟通工作，避免出现纠纷。 ③工地周围设立高度不得低于1.8m临时声屏障。 4、固体废物影响分析 本工程施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、弃土和施工人员生活垃圾。 ①建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾可回收的部分外售回收公司，不可综合利用的废料清运至当地建筑垃圾填埋场。 ②生活垃圾 生活垃圾产生量约100kg/d，应每日定时收集到指定的垃圾箱内，及时清运，交由环卫部门统一处理。 ③工程弃土、弃渣 本工程土石方调运尽量减少取、弃方量的原则，考虑工程土石方整体平衡，尽量移挖做回填，项目产生的弃方用于就近道路平整或修整路基。本项目在施工过程中产生的多余土方全部得到了利用，因此，没有工程弃土外排。 5、生态环境 ①对周边植物的影响 在施工过程，由于员工施工、车辆行驶和施工扬尘等现象，破坏了周边区域部分植被，受到影响的这些植物种类都不是珍稀濒危的保护植物种类，这些植物种类在周边地区也极为常见。施工期产生的扬尘对项目周边的植被生长带来不利的影响，但随着施工期的结束，这些影响将会结束。而项目的生态建设将可逐步修复植被的涵养水源、调节局地气候、改善环境空气质量等生态功能。 ②对动物的影响 施工噪声、振动等以及临时工程对植被的破坏，使部分林地动物的栖息环境随之受到破坏，影响其栖息、觅食和繁殖，使沿线生物种群数量和密度发生变化。本项目周围人类活动频繁，项目周边区域生物种群为常见类型，主要有：鼠、蛇、蛙、鸟、鱼等种类，沿线区无珍稀野生保护动物物种。 ③水土流失 施工过程中管线沟渠的开挖将导致表土流失，雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄，地表沙化，土壤发生层次缺失。施工过程对地表的扰动将导致土壤养分流失，土壤无论受到何种形式的干扰，首先破坏肥力最高、养分最多、结构最好的表层土壤，土壤有机质含量随着土壤侵蚀强度的加剧而降低。 为尽量将本工程对生态环境的影响降到最低，本环评建议施工过程施工过程中，采取加强废水、废气等污染控制管理，不让其污染周边环境，对沿线植被尽量移栽保护的措施，可移栽的树木一定要移栽，尽量不砍或少砍；合理安排施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。早晨、黄昏和晚上是野生动物活动和觅食的高峰时段，应避免在早晨、黄昏和晚上进行高噪声作业，加强施工人员的生态保护教育；施工过程中执行“分层开挖原则”，施工后进行地貌植被恢复，减少水土流失；营运期间继续做好公路沿线的绿化和植被的恢复工作，针对公路经过路段部分水土流失现象较严重情况，加大对拟建线路周边环境的治理工作和监管工作。 二、营运期环境影响分析 1、地表水环境 本项目为自来水管网工程，营运期无废水产生，对地表水环境无影响。 2、大气环境 本项目为自来水管网工程，营运期废气产生，对大气环境无影响。 3、噪声 项目运营产生的噪声主要为泵房产生的噪声。泵站主要设备声压级见下表： 表7-3 主要设备的噪声源强 产生源 位置 声源强度（dB） 治理措施 室外声级值dB（A） 潜水泵 泵站泵房内污水池中 75（泵房内） 设置密闭隔声间、隔声门、设备安装减震垫片，墙体采用隔音材料。 55 本项目通过对噪声采取治理措施后，其厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固体废物 工程竣工后，主要工作转为管网的运营及日常维护。参考同类项目，并结合建设方提供的资料可知，本工程管网在运营期固体废物产生量为0.2t/a，属于一般工业固体废物，收集后定期出售。 三、环境管理及监理 1、环境管理要求 （1）以城市总体规划为基础，综合各种条件来组织交通，根据项目实施计划，合理安排各路段的交通，协调好交通和管网施工建设的关系，错开高峰时间。 （2）采用施工快捷、方便、施工期占用道路少的施工方法和结构形式，以减少施工期对交通的影响。 （3）做好施工前的准备工作，同时建设必要的施工便道和交通疏散便道，保证施工期。 （4）合理安排施工工序和时间，在上下班高峰期适当控制和减少施工强度，以减少对道路的压力。 （5）加强施工单位与公安交警部门的配合，增强警力和临时设施，及时组织和疏导车流和人流；同时作好施工安全监管工作，确保施工期间交通的畅通和安全。并应提前利用广播、电视、报刊出安民告示。 （6）在施工现场安置告示牌，说明工程主要内容、施工时间，敬请公众谅解由于施工带来的不便，并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。 （7）开挖的管道沟上方要有施工照明灯，悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。 2、施工环境管理措施及监理内容 （1）施工现场进行围护，采用彩钢板进行封闭施工。 （2）在管网施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，应对开挖土方临时堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生。 （3）弃土在装运过程中对汽车采取帆布覆盖车厢。 （4）避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。 （5）车辆驶出前将轮子上的泥土用扫把清扫干净，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。 （6）施工机动车运输指定线路和时段，避开敏感区和交通高峰期。 （7）挖掘的土方堆放在道路一侧，及时回填，及时恢复路面的软硬覆盖，不能及时回填的土方，要严格管理，不能随意堆放，作成边坡比为1:1.5 的土方，并且拍实，遇大风天气要加覆盖。 （8）雨天施工要注意防止水土流失，堆积土方时适当采取覆盖措施，汛期及暴雨天要停止施工；生活污水禁止随意外排。 （9）合理安排施工计划和作业面积，靠近医院、居民区等敏感区应尽量避免夜间施工。 （10）施工噪声较大的机械应尽量在白天施工，禁止夜晚施工。 （11）在商业区将选择夜间施工，但必须向云溪区环保局提出申请，在夜间施工中不得使用高噪声设备作业。 （12）生活垃圾定点清倒，由环卫部门收集后送到垃圾场处理。 （13）建筑垃圾、挖掘弃土应及时清理，严禁随意丢弃、堆放，运至区域内的低洼处，用于凹面填平。 （14）载重汽车在市内行驶，车速不得高于35km/h，进出施工现场车速不得高于10km/h。 （15）料场位置选择避免在居民区、交通繁忙区、学校、机关、医院等地附近及上风向200m 内。料场要进行围护，采用彩钢板进行封闭，并且施工材料要严格管理，采用帆布密闭覆盖。 （16）因道路施工造成机动车改线运行，造成部分街道车流量增加，在没有施工的道路，设置慢行标志或单行标志，进行有效的交通疏导。 四、环境风险 (1)管网爆管原因分析 ①铸管工艺与材质的影响 在给水工程上，大量使用抗拉强度为1.4Mpa 普压铸钢管，但往往管内压力小于1.4Mpa 就会发生爆管事故，主要原因是：连续浇铸工艺铸铁管，管体组织疏松、夹气、夹渣、内沟、重皮，可能造成纵向裂缝。浇铸工艺过程中管体剧冷，无退火，收缩不均匀，存在温度应力。管身硬脆，不耐震，不耐冲击，抗弯、抗拉强度差。给水管道往往适应不了高压、重载、震动、冲击和不均匀沉降等环境条件影响，造成管道破裂。 ②管道接口的影响 管道接口是管道施工过程的重要环节之一。接口形式及填料选择是管道工程设计的重要内容之一。目前，管道接口填料存在着过硬、刚性过强的弊病。管道受侧向推力作用，承口受拉，插口受压，而铸铁管抗拉强度差，导致承口破裂。 另外，水泥砂浆和膨胀水泥砂浆填料都具有膨胀性，一旦膨胀强度超过承口强度时，将导致承口破裂。并且这两种填料具有抗压强度高的特点，能够传递侧向位移，这也会导致爆管。 ③温度应力的影响 刚性接口管道中，因温度变化而产生温度应力，造成管路爆裂。特别是在土层中不同土质含水率不同，冻胀系数相异，在春秋溶冻和封冻季节爆管频繁。此外，管道埋深过浅，未敷设于冰冻线以下，也会因产生温度应力而爆管。 ④管网老龄化、腐蚀、结垢的影响 长期埋设在地下的供水管道由于受到土壤腐蚀和电化学腐蚀的作用，造成管壁变薄、强度降低，从而增加发生爆管事故的可能性。此外，管道结垢，造成过水断面减小，通水能力降低，管道阻力增大，管道超负荷运行而引起爆管。而管龄过长的管道，腐蚀、结垢交互作用，管壁疲劳，更加剧了爆管的危险。 ⑤管道施工质量 A、管道埋设过深或过浅都会容易形成爆管。管道埋设过深时，由于上部荷载加重管道又没有基础，致使管道发生局部沉陷而产生爆管；管道埋设过浅时，抗重压能力较差，受到管道上面土层，路面的静荷和交通车辆的动负荷作用下，容易造成断裂。比外，如果管道埋深过浅，在冬天气温较低时，由于冰冻的作用，对于使用年限较长的铸铁管更容易造成断裂。 B、管道安装时没有严格按照规范进行管道基础和回填土的处理。 ⑥管网运行压力 如果在管网压力调度运行方面采取措施不当，使得管网运行压力超出最不利点压力过高，既不能达到节能的目的，而且管网爆损几率随管道压力的增加而增加；如果管网压力不能保持相对稳定，由于高、低峰水压波动会引起管网爆损事故发生，尤其是相对老化的管网发生事故频率更高。 （2）管网爆管问题防治对策 爆管问题的防治措施分为主动措施和被动措施两大类。主动措施是一种预防性措施，是事故发生之前采取的。被动措施是指当爆管事故发生之后，采取的及时、有效的救急措施，使事故的影响范围和事故造成的各种损失控制在最小的范围之内。 ①管防治的主动措施 A、精心设计，周密考虑 a、改进铸管工艺，合理选材，推广新型管材，如球墨铸铁管、PE 管等。淘汰灰口铸铁管，并采用柔性接口; 从源头上减少供水管网爆管的可能性。 b、在管线工程中应因地制宜设置有效的排气阀、水锤消除器、调压井或空气室，钢管每隔一段距离设置管道伸缩节，泵房设微阻止回阀。 c、在硬基和软基交接处安装万向伸缩器，消除不均匀沉降造成管道位移，引起管道内部产生的应力。 d、钢管设计中药注意在适当的位置设置柔口。当从两侧向中间装管时，要严格按闭合温度以防温度应力。 e、管道设计埋深部宜过浅，以减小气温影响，同时也能增大土壤对管壁的摩擦力。 f、系统设计方案应充分考虑避免可能生成的水锤的条件，并加强防水锤的技术措施，保证水泵供电安全。 B、改进管道接口工艺 过去由于单纯着眼于接口本身强度而忽略了管线整体，以石棉水泥口取代了青铅口，虽节约了投资，但出现了温差爆管事故。因此，应考虑向柔性接口发展，采用刚性、柔性相结合的接口方式，例如采用膨胀水泥和胶圈接口，石棉水泥口与青铅口间用，以提高耐压及抗弯强度。 C、提高施工技术水平 施工操作人员要考核上岗，对管道安装过程中的主要工序及隐蔽工程进行检查验收，加强施工的全程质量控制。施工中按验收标准检查，埋深要够，覆土要密实，做好管道基础和回填土的处理工作，管件制作要标准，给水管道必须在冲洗试压及消毒合格后才能投入使用。 D、建立供水管网科学管理的软硬件系统 a、硬件系统 给水管网监控和数据采集系统SCADA，它可对给水管网一些节点的水压和流量进行实时监测，并采用无线传送方式实时将水压和流量信号传回控制中心，以此来监测整个给水系统的工作状况，并设置管网压力限值报警，从而及时采取措施，降低管网中爆损发生的可能性。 b、软件系统 ※ 给水管网地理信息系统 建立在地理信息系统(GIS)软件平台基础上的给水管网的图形与数据库系统。主要功能有：准确描述管网及其组件的空间和属性信息：高效、生动地定位管道、阀门、水表等管网组件，为实际生产运行提供可靠的依据；为施工人员提供管线及其组件的空间位置，避免人为的开挖破坏；事故时快速制定关阀策略,定位需要关闭的阀门. ※ 给水管网水力模型 首先，通过建立管网的水力模型，对现有管网的运行状态做出正确评价，提出今后一年或几年的管网改造计划，便于给水工程的投资管理；其次，通过对管网的分析计算，核定各水厂的布局合理性；第三，结合给水系统优化调度模型的建立：对各水厂的出水流量、出水压力进行合理调配，以满足管网的需要；第四，在供水系统发生重大事故时，利用管网水力模型对配水管网运行状态的模拟，分析事故时管网中存在的供水问题，以便采取合理的调度策略，尽可能减少事故的影响范围。因此，建立一个实际运行的管网水力模型、分析管网运行状态、预测各类操作对供水管网运行状况的影响，是十分必要的. E、调整管网压力 降低过高的管网供水压力是降低管网爆损的有效措施之一。在供水管网建立测压点，根据各测压点的压力变化调度水厂二泵房运行台时，使整个管网压力保持相对稳定，避免由于高、低峰水压波动引起管网爆管。 降低管网中的压力有多种方法，如通过设置减压阀分为不同的压力区，适当降低压力过高地区的压力；泵站的合理调度；装置泄压水池；管网中设置电子控制阀门进行调节等等。这些方法都可以在保证供水服务的前提下，适当降低配水系统局部供水水压，既可减少漏水量，又可减少因水锤造成的瞬间压力巨大波动，确保管道安全。、 管网爆管被动应急措施 防治爆管的被动措施，主要是指爆管事故发生后的应急措施，它包括： A、建立事故快速反应及处置机制。 建立全方位和高效的事故管理网络可以迅速对事故做出反应，包括调动维修队伍、改变事故区供水等等;尝试采用新材料和新的先进设备（如断管设备、小型挖土机、新型抽水设备等），淘汰效率低的旧设备。采用市场上出现的新型材料，如配件抢修器、快凝水泥、止水胶带等以提高抢修效率； B、建立事故处理的优化决策支持系统(例如施工力量的最优调度、最优路线选择等)，合理组织抢修施工，提高抢修速度，减少停水范围及时间； C、加强管线巡查维护力度 a、建立健全工作责任制。将全市管网分片划分，落实到巡线人员，实行定线、定时、定人、轮流巡线，明确要求巡线工作人员压熟悉自己职责范围内的管网资料。 b、外单位在管线周围施工时，巡线工作人员要跟踪监护管线，防止人为挖断管线和影响管线日后维护。 c、要经常对裸露的钢制供水管道进行检查，定期做好防腐维护工作。 d、充分调动群众的积极性，—旦发现漏水要及时向供水部门报告。 五、合理性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为管网建设项目，符合国家发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类中“城市基础设施：城镇安全饮水工程、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。 项目属于国家产业政策的鼓励类，本项目的建设将会有利于推动城市基础设施的建设与完善，进一步增强城市服务功能，社会效益、环境效益显著。项目的建设符合国家产业政策。 2、规划符合性 根据岳阳市人民政府办公室印发的《关于临湖公路配套市政供水管网迁改和建设有关问题的会议纪要》，会议指出本项目的建设符合《岳阳市中心城区给水专项规划（2011-2013）》，详见附件1。 3、社会环境效益 本项目工程是一项“以人为本”、保障人民群众生命健康为目的的“德政工程”、“便民工程”、“民心工程”，是一项社会公益性质的项目，项目的效益主要体现在它的间接经济效益、社会效益和环境效益。 3.1. 社会效益 ①通过本项目的实施，项目区农民真正吃上了放心清洁干净的卫生水，村民饮水水质得到极大改善，减少了人民群众地方病和肠道传染病等疾病的患病率，增强了村民的体质，提高了健康水平，为项目区群众节约医疗费用支出； ②随着项目区人民群众安全饮水问题的解决，农民的生存环境和生活条件得到了改善，使农民有更多的时间和条件进行农业结构调整，发展庭院经济和民营经济； 3.2. 环境效益 本项目解决饮水安全问题，是党和政府关心、支持和改善农村生产、生活条件，加快老百姓脱贫致富的步伐，具有十分广泛的社会效益。主要表现在以下几个方面： ①有利于提高当地村民的生活质量和健康水平 水是生命的源泉，获得安全饮用水是人类生存最基本的需求。且随着社会的进步和发展，人们对生活条件的改善日趋迫切，尤其对关系生命健康的饮水要求更加严格。农村饮水安全已成为人民群众最关心、最迫切需要解决的问题。本项目的建设，使项目人民群众喝上安全优质的饮用水，提高了当地村民的生活质量，保障了人民群众的身体健康。 ②积极推动了生活环境的改善 随着饮水安全的解决，将会极大地促进当地改灶、改厨、改厕和改造环境，并配用卫生洁具、洗衣机、太阳能热水器，一些村镇利用供水工程还可在村镇街道周围、房前屋后植树种花，美化环境，家家户户的院子里种上了新鲜蔬菜，生活环境将发生显著的改观，生活方式也将发生较大的变化，有利于社会主义新农村战略的建设。 六、环保投资估算 本项目投资总额为37879.95 万元，环保投资342万元，占项目总投资的0.9%，环保投资详细情况见下表7-5。 表7-5 本项目环保投资一览表 类 别 措 施 内 容 投资估算 （万元） 生态环境 水土保持措施 施工采取分层开挖、分层填埋，施工完毕后尽快对扰动地表进行植被恢复，尽量采用原来开挖的表层有机土，采用当地乡土植被，减少地表径流对开挖弃土的冲刷，及时硬化路面，做好线路两侧绿化措施。 200 空气 环境 扬尘、粉尘防治措施 对开挖土方在干燥、大风天气进行覆盖；对散体建材储料场进行遮挡或覆盖；对运输便道进行洒水抑尘。 30 水环境 地表水保护 沉淀池、隔油池、排水沟 30 声环境 施工期 隔声围挡、合理安全施工时间、选用低噪声机械设备 30 营运期 设置密闭隔声间、隔声门、减震、墙体采用隔声材料 20 固废 施工期 工程弃土用于当地低洼处填平，建筑垃圾外运处置，焊渣和废旧水管外售相关单位处置，生活垃圾由环卫部门统一处理。 10 营运期 统一收集 2 管理及监控措施 推行施工环境监理制度；采取合同约束机制，将有关环保措施纳入生产质量管理体系及各阶段验收指标体系中；加强控制水土流失、扬尘、噪声污染、关键地点应有专人监管；宣传环境保护法律、法规；环保知识培训。定期进行大气、噪声及水土流失监测。 20 合 计 342 七、竣工环保验收 表7-6 建设项目竣工环保验收一览表 类型 污染源 验收措施 验收要求 施工期 废气 施工扬尘 物料覆盖遮盖、设置封闭性硬质围挡、洒水、泥浆沉淀设施 达到《大气染物综合排放标准》无组织监控浓度限值要求 施工车辆机械尾气 加强施工机械维护管理 废水 施工车辆清洗废水 隔油沉淀处理后回用施工场地洒水 综合利用不外排 施工人员生活污水 依靠周边居民生活污水处理设施排放 达标排放 噪声 施工作业噪声 合理安排施工机械操作时间、文明施工、低噪隔声、设施临时隔声屏障、运输车辆定期维修及养护、杜绝鸣笛 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》 固废 施工固废 交由当地渣土部门统一运至指定的弃渣场 固废储存管理 的相关要求 施工生活 统一收集，交由环卫部门处置 生态 / 施工采取分层开挖、分层填埋，施工完毕后尽快对扰动地表进行植被恢复，尽量采用原来开挖的表层有机土，采用当地乡土植被，减少地表径流对开挖弃土的冲刷，及时硬化路面，做好线路两侧绿化措施。 保护生态环境， 减少水土流失 运营期 固废 管网维护 统一收集后定期外售 不外排 噪声 泵站 隔声门窗、隔声墙体材料、减振 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 洒水抑尘、施工围挡 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工废水 | 设备冲洗废水 | SS | 产生的泥浆水经沉淀澄清后回用 | 回用洒水降尘 |
| 固体 废物 | 施工期 | 管线沿线开挖 | 弃土及其他建筑垃圾 | 开挖土方回填，选择合理运输路线，建筑废料和包装袋能回收利用的尽量回收，不能回收的统一清运至指定地点 | 合理处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由施工人员统一收集后运至垃圾转运站，最后由环卫部门统一运至垃圾填埋场 | 合理处置 |
|  | 运营期 | 管网维护 | 废弃管网 | 同意外售 | 合理处置 |
| 噪声 | 施工期 | 机械设备、运输车辆 | 应尽量选用低噪声机械设备，合理安排施工时间，设置临时隔声屏障。 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 泵站设备运行 | 选用低噪声的机泵设备，设置隔声门窗、减震措施 |  |
| 生态保护措施及治理效果： 本工程对生态环境的影响主要是在施工期。施工采取分层开挖、分层填埋，施工完毕后尽快对扰动地表进行植被恢复，尽量采用原来开挖的表层有机土，采用当地乡土植被，减少地表径流对开挖弃土的冲刷，及时硬化路面，做好线路两侧绿化措施。通过采取上述措施后，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。 |

九、结论与建议

一、结论 1、工程概述 项目名称：云溪水厂及供水管网提质改扩建、铁山水库供水管网延伸建设项目 项目建设单位：岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司 建设地点：岳阳市云溪区 建设性质：新建 总投资：本项目总投资37879.95 万元。 建设期限：2年 建设规模及建设内容：本项目为云溪水厂及供水管网提质改造、云溪区铁山水库供水管网延伸建设项目。云溪水厂及供水管网提质改扩建项目：根据《云溪区城市总体规划（2005-2020）修改（2010）》、《云溪区城给水工程专项规划（2012-2020）》要求，结合云溪区当前城市供水管网现状，本项目通过对云溪水厂改扩建，新增供水规模5.0×104m3/d，满足云溪区城区企业及居民生活生产用水需求外，延伸供水管网至路口镇、长街办等相关社区村场。项目新增原水引水管网14820m，供水主管网3674.80m，二级加压泵站2座，对17520户居民进户水管及水表等配件等实施标准化改造。建设内容包括：折板絮凝池、斜管沉淀池、重力式无阀滤池、叠合式清水池、送水泵房、排泥池、厂区加矾、加氯设施、配套完善5.0×104m3/d规模厂区总图管线、绿化、道路、广场、土石方、电源外线、自控等配套基础设施、扩建水质检测实验室，并添置一些必要的检测仪器设备。岳阳市云溪区铁山水库供水管网延伸项目：本项目云溪片区配水环网工程按4.5万m3/d规模建设。增加泵站两座，泵房土建按4.5万m3/d建设；铺设排水管网71.50km。 2、产业政策、规划等符合性结论 本项目为管网建设项目，符合国家发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类中“城市基础设施：城镇安全饮水工程、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。 项目属于国家产业政策的鼓励类，本项目的建设将会有利于推动城市基础设施的建设与完善，进一步增强城市服务功能，社会效益、环境效益显著。项目的建设符合国家产业政策。 2、环境质量现状评价总结论 （1）环境空气：项目监测点位处监测因子SO2、NO2和PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水：项目地表水监测点位各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 （3）声环境：管线沿线敏感点声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、环境影响评价结论 （1）生态环境影响分析 项目施工期生态环境影响主要有对土壤环境的影响以及对周边动植物的影响和水土流失的影响。 本工程管道穿越区域、绿化带以及城区交通道路，管道埋设后，地表基本能复原。施工期通过采取施工采取分层开挖、分层填埋，施工完毕后尽快对扰动地表进行植被恢复，尽量采用原来开挖的表层有机土，采用当地乡土植被，减少地表径流对开挖弃土的冲刷，及时硬化路面，做好线路两侧绿化等生态保护措施之后，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。 （2）空气环境影响分析 ①施工期对环境空气的影响因素主要为装载车辆行驶、施工场地内开挖路面产生的路面扬尘。施工场地定期洒水，防止扬尘污染环境。对来不及清运的渣土要经常洒水，装车过程也要对渣土进行洒水，用布遮盖以防撒落地面，只要加强管理，施工扬尘的影响会得到有效控制，对空气环境影响不大。 ②本项目运营期无废弃产生。 （3）水环境影响分析 ①本工程施工期施工废水主要为施工设备冲洗废水和施工人员生活废水，本工程施工废水经隔油沉淀后回用做洒水降尘。施工期间，施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，施工人员生活污水依靠周边居民污水处理设施对水环境造成影响不大。②本项目运营期无废水产生。 （4）声环境影响分析 ①项目施工对周围声环境的影响主要来源于管沟开挖、泵站建设等施工活动中的机械运行、汽车运输等。通过采取相应措施后可以将噪声影响降到最低。如采用较先进、噪声较低的施工设备，施工机械及时维修保养；合理安排施工时间；工地周围设立高度不得低于1.8m临时声屏障。 ②项目运营产生的噪声主要为泵站运行设备产生的噪声。本项目泵站通过采取隔声门窗、设备安装时设置减震垫片、定期对设备维修保养等措施后，均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准，对环境影响不大。 （5）固体废物环境影响分析 ①施工期的固体废弃物主要为工程弃土、建筑固废和生活垃圾。建设挖方弃土用于当地低洼处填平；建筑施工废料能回用的尽量回用，不能回用的运至指定场所进行填埋；施工人员的生活垃圾由施工单位集中收集后交由环卫部门统一处理。 ②工程竣工后，主要工作转为管网的运营及日常维护。参考同类项目，并结合建设方提供的资料可知，本工程管网在运营期固体废物产生量为0.2t/a，属于一般工业固体废物，收集后定期出售。 5、总量控制 结合本项目建设特性，本项目不申请总量控制。 环境制约因素 本项目无明显环境制约因素 7、环评综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策。该项目应认真落本环评报告中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放，尽可能减小对周边环境尤其是环境敏感点的影响。 因此，建设单位在采取本评价所述措施进行污染控制和治理后，在正常情况下，可实现达标排放，对周围环境影响符合相关标准要求。从环保的角度来分析，该项目建设是可行的。 二、建议 1、加强施工期的环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响，特别是减轻施工扬尘和噪声对周围环境敏感点的影响。 2、加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。 3、确定施工计划时，应考虑当地居民的正常生产、生活，不阻碍当地交通，注意不破坏路面下污水管网、光缆等各种管道、线路。 4、在项目施工时，应严格落实本报告中提出的环保防治措施，同时，建设单位应在施工地方放置告示牌，告示牌上注明施工内容、联系人、投诉电话等，并制定了详细的环境管理和环境监测计划。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 主管领导： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1、委托书 附件2、会议纪要 附件3、规划预审意见 附件4、国土预审意见 附图1、项目地理位置图 附图2、项目平面布置图 附图3、项目区域水系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、水环境影响专项评价 (包括地表水和地下水) 2、大气环境影响专项评价 3、声环境影响专项评价 4、固体废物影响专项评价 5、生态影响专项评价 6、土壤影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则中的要求进行。

# Text boxes

扬尘

噪声、扬尘、固废

噪声

覆土及路面整理

敷设管道

管道组接

开挖管渠

线路清理