岳环云分评〔2019〕14号

关于中国石油化工股份有限公司长岭分公司CFB锅炉烟气排放一炉一塔改造项目

环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司长岭分公司：

你单位《关于申请对中国石油化工股份有限公司长岭分公司CFB锅炉烟气排放一炉一塔改造项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、中国石油化工股份有限长岭分公司CFB锅炉烟气排放一炉一塔改造项目位于岳阳市云溪区陆口镇中石化长岭分公司热电作业部。项目总投资2732万元，其中环保投资2120万元，占项目总投资的77.6%。项目主要建设内容为：对现有烟气管道进行改造，拆除现有150米高混凝土烟囱；在原混凝土烟囱位置上新建1个“高效旋汇耦合脱硫除尘+离心管束式除尘除雾”2#脱硫吸收塔，新建的脱硫吸收塔配套2#CFB锅炉，现有脱硫吸收塔配套1#CFB锅炉；在2#脱硫吸收塔内新建一套CEMS烟气在线监测系统。项目原辅材料为：石灰石粉、工艺水及电。根据湖南润美环保科技有限公司编制的《云中国石油化工股份有限长岭分公司CFB锅炉烟气排放一炉一塔改造项目环境影响报告表》基本内容、结论和专家评审意见，

综合考虑，我局原则同意你单位按照环影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目在施工建设过程中，必须全面落实专家及环境影响报告表中提出的整改措施，加强环境管理，确保各项污染物长期稳定达标排放并完善以下环保整改措施：

1、切实做好施工期环境保护工作，尽量缩短施工期，施工期产生的废气采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘污染，四级及以上大风天气禁止土方作业，并在装、卸、运各起尘点或场区设置喷淋洒水加湿，避免废土石处置过程中引起二次扬尘污染。

2、废气污染防治工作。项目营运期主要废气为CFB锅炉废气。其中CFB锅炉废气经烟气处理系统（SCR脱硝+布袋除尘+脱硫吸收塔）处理达标后由塔顶100米烟囱排放。项目废气中CFB锅炉废气参照执行《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发〔2015〕164号）中的超低排放标准。

3、废水污染防治工作。项目营运期废水主要为脱硫废水。其中脱硫废水经中和池调节pH值后排至长炼第二污水处理厂处理达标后排入长江。项目废水须执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2中直接排放限值。

4、噪声污染防治工作。项目须采用低噪声设备，对噪声设备进行合理布局，采取隔声、基础减振、消声等措施控制噪声，加强设备维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。项目中一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）及其修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 ）及其修改清单。

6、加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施和制定风险事故应急响应方案。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求对地下管道、废水处理设施区、危废暂存间等重点区域做好重点防腐防渗工作。

7、加强营运期环境风险防范，落实各项环境风险防范措施。严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）制定突发环境事件应急预案，并定期组织演练、进行环境风险隐患排查，杜绝环境风险事故的发生。

8、加强环境管理，落实报告表提出的各项环境管理措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、污染物排放总量控制指标为：NOx≤61.44t/a，SO2≤46.08t/a。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南润美环保科技有限公司。

四、岳阳市云溪区环境监察大队负责该项目的日常环境监管。

### 2019年6月21日