岳环云分评〔2019〕15号

关于中国石化催化剂有限公司长岭分公司云溪基地5万吨/年催化裂化催化剂装置增加废渣干燥处理环保设施项目环境影响报告表的批复

中国石化催化剂有限公司长岭分公司：

你单位《关于申请对中国石化催化剂有限公司长岭分公司云溪基地5万吨/年催化裂化催化剂装置增加废渣干燥处理环保设施项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

- 中国石化催化剂有限公司长岭分公司云溪基地5万吨/年催化裂化催化剂装置增加废渣干燥处理环保设施项目位于岳阳市云溪工业园长岭分公司云溪基地二期项目内。项目总投资670.81万元，其中环保投资670.81万元，占项目总投资的100%。项目主要建设内容为：在催化剂长岭分公司二期项目内新增一套干燥处理设施，将NaY分子筛装置由外排含硅废水制备的硅铝胶，经板框压滤机压滤后用皮带输送机输送至新增的闪蒸干燥设施进行干燥，干燥后的产品外销或作为生产其它催化剂的原料，项目现有生产工艺及产品均不变。根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的《中国石化催化剂有限公司长岭分公司云溪基地5万吨/年催化裂化催化剂装置增加废渣干燥处理环保设施项目环境影响报告表》基本内容、结论和专家评审意见，综

合考虑，我局原则同意你单位按照环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目在施工建设过程中，必须全面落实专家及环境影响报告表中提出的整改措施，加强环境管理，确保各项污染物长期稳定达标排放并完善以下环保整改措施：

1、切实做好施工期环境保护工作，尽量缩短施工期，施工期产生的废气采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘污染，四级及以上大风天气禁止土方作业，并在装、卸、运各起尘点或场区进行喷淋洒水加湿，避免建设过程中引起二次扬尘污染。

2、废气污染防治工作。项目营运期主要废气为天燃气燃烧废气及气固分离后含尘废气。其中天燃气燃烧废气通过闪蒸干燥塔后随产品一起进入高效布袋除尘器进行气固分离处理达标后由15m高排气筒外排；气固分离后含尘废气经高效布袋除尘器处理达标后由15m高排气筒外排。项目废气须执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）标准要求。

3、废水污染防治工作。项目营运期废水主要为冷却水及生活废水。其中冷却水经依托岳阳市云溪工业园长岭分公司云溪基地二期项目冷却塔冷却后循环使用不外排；生活废水依托长岭分公司云溪基地内污水处理站处理达标排放。项目废水须执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）标准要求。

4、噪声污染防治工作。项目须采用低噪声设备，对噪声设备进行合理布局，采取隔声、基础减振、消声等措施控制噪声，加强设备维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。该项目主要固体废物为施工废弃物料和生活垃圾。其中施工废弃物料等一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求处理储存；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。

6、加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施和制定风险事故应急响应方案。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求对地下管道、废水处理设施区、危废暂存间等重点区域做好重点防腐防渗工作。

7、加强营运期环境风险防范，落实各项环境风险防范措施。严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）制定突发环境事件应急预案，并定期组织演练、进行环境风险隐患排查，杜绝环境风险事故的发生。

8、加强环境管理，落实报告表提出的各项环境管理措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、污染物排放总量控制指标为：NOx≤1.6192t/a，SO2≤0.1037t/a。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南天瑶环境技术有限公司。

四、岳阳市云溪区环境监察大队负责该项目的日常环境监管。

### 2019年7月25日