岳环云分评〔2019〕16号

关于湖南鼎诺新材料科技有限公司10000吨/年3D打印分散染料（混配）项目环境影响

报告表的批复

湖南鼎诺新材料科技有限公司：

你单位《关于申请对湖南鼎诺新材料科技有限公司10000吨/年3D打印分散染料（混配）项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件已收悉。经研究，批复如下:

湖南鼎诺新材料科技有限公司10000吨/年3D打印分散染料（混配）项目位于湖南岳阳绿色化工产业园区。项目总投资5000万元，其中环保投资70万元，占项目总投资的1.4%。项目主要建设内容为：租用湖南容达创业服务有限公司部分闲置厂房新建10000吨/年3D打印分散染料（混配）生产线及其配套辅助设施。项目主要原辅材料为：分散染料滤饼、分散剂MF、木质素磺酸钠、蒸汽冷凝水、表面活性剂A1、二乙二醇及絮凝剂。项目主要产品为：10000吨/年3D打印分散染料,包括3000吨/年粉状分散染料、3000吨/年液体分散染料、3000吨/年无水染色分散染料色浆及1000吨/年数码打印墨水。根据山东君恒环保科技有限公司编制的《湖南鼎诺新材料科技有限公司10000吨/年3D打印分散染料（混配）项目环境影响报告表》基本内容、结论和专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你单位

按照环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目在施工建设过程中，必须全面落实专家及环境影响报告表中提出的整改措施，加强环境管理，确保各项污染物长期稳定达标排放并完善以下环保整改措施：

1、切实做好施工期环境保护工作，尽量缩短施工期，施工期产生的废气采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘污染，四级及以上大风天气禁止土方作业，并在装、卸、运各起尘点或场区进行喷淋洒水加湿，避免废土石处置过程中引起二次扬尘污染。

2、废气污染防治工作。项目营运期主要废气为喷雾干燥染料粉尘、恶臭、投料打浆及包装废气。其中喷雾干燥染料粉尘经“旋风分离+布袋除尘+水膜除尘”收集处理后由15米高排气筒排放；恶臭通过采用优质助剂，对进入喷塔的物料进行除臭处理，对污水处理站各主要处理单元进行密封加盖处理及在喷塔尾气处加装除臭装置（UV光氧催化除臭设备+喷淋）等措施降低排放；投料打浆及包装废气通过缩短投料时间、对打浆设备进行加盖密闭处理及强化车间通风管理等措施降低排放。项目废气颗粒物（染料尘）须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；恶臭须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。

3、废水污染防治工作。项目营运期废水主要为括生活污水、水膜除尘废水、清洗废水、化验室废水和初期雨水。其中生活污水经化粪池+厂区废水站（处理规模为30m3/d，处理工艺为“混凝沉淀+厌氧+接触氧化+沉淀”一体化污水处理设备）处理后通过园区管网排入岳阳华浩水处理有限公司处理达标后排至长江；水膜除尘废水、清洗废水、化验室废水及初期雨水经收集后排入厂区废水站预处理后通过园区管网排入岳阳华浩水处理有限公司处理达标后排至长江。项目废水须执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值并满足岳阳华浩水处理有限公司进水水质要求。

4、噪声污染防治工作。项目须采用低噪声设备，对噪声设备进行合理布局，采取隔声、基础减振、消声等措施控制噪声，加强设备维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。该项目营运期主要固体废物为除尘系统收集的粉尘、废包装材料、废水站污泥、废机油和生活垃圾。其中除尘系统收集的粉尘等一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求储存处置；废包装材料、废水站污泥及废机油等危险废物应交由有资质的单位安全处置并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求标识储存并建立管理台帐；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。

6、加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施和制定风险事故应急响应方案。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求对地下管道、废水处理设施区、危废暂存间等重点区域做好重点防腐防渗工作。

7、加强营运期环境风险防范，落实各项环境风险防范措施。严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）制定突发环境事件应急预案，并定期组织演练、进行环境风险隐患排查，杜绝环境风险事故的发生。

8、加强环境管理，落实报告表提出的各项环境管理措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、污染物排放总量控制指标为：COD≤0.210t/a，NH3-H≤0.021t/a。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送山东君恒环保科技有限公司。

四、岳阳市云溪区环境监察大队负责该项目的日常环境监管。

### 2019年7月25日