岳环云分评〔2020〕1号

# 关于中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司一级泵站排泥水回收处理建设项目

# 环境影响报告表的批复

中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司：

你单位《关于申请对中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司一级泵站排泥水回收处理建设项目进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

- 你单位一级泵站排泥水回收处理建设项目位于湖南省岳阳市云溪区陆城镇长江边，项目总投资2021.35万元，其中环保投资2021.35万元，占总投资的100％。项目属排泥水回收处理改造工程，主要建设内容为：对现有排泥池、泥水提升泵（P611、P612）增设液位监测与泥水提升泵远程控制功能；新建调节（浓缩）池（290m2）1座，缓冲池（57m2）1座，上清液池（37m2）1座；新增排泥水干化装置及2层框架结构脱水间1座（187m2/374m2）。项目主要原辅材料为：排泥水干化装置加药系统溶药（PAM）用水及PAM干粉。

根据湖南环腾环保工程有限公司编制的《中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司一级泵站排泥水回收处理建设项目环境影响报告表》基本内容、结论和专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你单位按照环境影响报告表中所列建设项目的性

质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目在施工建设过程中，必须全面落实专家及环境影响报告表中提出的整改措施，加强环境管理，确保各项污染物长期稳定达标排放并完善以下环保整改措施：

1、切实做好施工期环境保护工作。做好环境管理和监控计划，对裸露地面采取设置防尘网或者防尘布等措施，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求。

2、废气污染防治工作。项目主要废气为泥水中的微量臭气，通过加强厂区绿化等措施减少臭气排放。项目臭气须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的无组织排放源新扩改建二级浓度限值。

3、废水污染防治工作。项目无新增废水排放，泥水浓缩后的上清液回流至原水配水池进行回收处理；泥脱水的分离液等排水均排入现有排泥池进行回收处理。

4、噪声污染防治工作。项目营运期噪声主要来源于泵、刮泥机、脱水机等转动机械，通过合理布局，减振、消声、隔声等降噪装置，另外在厂区周边绿化，减缓噪音影响。项目噪音要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、固体废物防治工作。项目施工期主要固体废物为排泥水脱水后的泥饼。排泥水脱水后的泥饼属于一般固废，须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的要求储存处置。

6、加强营运期环境风险防范，落实各项环境风险防范措施。

严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）制定突发环境事件应急预案，并定期组织演练、进行环境风险隐患排查，杜绝环境风险事故的发生。

7、加强环境管理，落实报告表提出的各项环境管理措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南环腾环保工程有限公司。

四、岳阳市云溪区环境监察大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市环境保护局云溪区分局

2020年1月14日