岳环云分评〔2020〕9号

# 关于道仁矶物流园加油站建设项目环境影响

# 报告表的批复

岳阳市云溪区岳源石油有限公司：

你单位《关于申请对岳阳市云溪区岳源石油有限公司道仁矶物流园加油站建设项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、你单位道仁矶物流园加油站建设项目位于岳阳市云溪区陆城镇枫桥湖村，总占地面积3300m2。项目总投资1659.01万元，其中环保投资30万元，占总投资的1.81％。项目主要建设内容为：新建一个1F钢架式罩棚（含4个加油岛、4台双枪加油机）、一栋1F站房（含办公、配电、便利店、厕所等）、4个双层地埋储罐（其中30m3柴油储罐1个，30m3汽油储罐3个）及配套辅助设施。项目主要产品为:0＃柴油、92＃汽油、95＃汽油及98＃汽油。根据河南金环环境影响评价有限公司编制的《岳阳市云溪区岳源石油有限公司道仁矶物流园加油站建设项目环境影响报告表》基本内容、结论和专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你单位按照环影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目在施工建设过程中，必须全面落实专家及环境影响报告表中提出的整改措施，加强环境管理，确保各项污染物长期稳定达标排放并完善以下环保整改措施：

1、切实做好施工期环境保护工作。做好环境管理和监控计划，对裸露地面采取设置防尘网或者防尘布等措施，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；建筑垃圾应外运到有关部门指定的场地，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理处置。

2、加强废气污染防治工作。项目产生的废气主要为无组织排放的非甲烷总烃、汽车尾气、食堂油烟及备用发电机尾气。无组织排放的烃类废气经二次油气回收系统收集处理后达标排放；汽车尾气通过缩短怠慢速时间等措施降低排放；食堂油烟经油烟净化器处理达标后排放；备用发电机尾气经内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。项目废气中油气回收装置废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中排放限值；无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值；备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891—2014）中第三阶段标准要求；食堂油烟须执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。

3、加强废水污染防治工作。项目废水主要为生活污水及地面冲洗污水。其中生活污水经化粪池处理后用于周边农肥不外排；地面冲洗污水经隔油池沉淀处理后回用不外排。

4、加强固体废物污染防治工作。项目产生的固废主要为生活垃圾、隔油池油渣、油罐油渣及含油抹布与手套。其中隔油池油渣、油罐油渣及含油抹布与手套属危险废物须交由有资质的单位处理，并《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求标识储存并建立管理台帐；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。

5、加强噪声污染防治工作。采取优良的低噪声生产设备，经墙体隔声、绿化屏障和距离衰减等降噪措施，要求营运期厂界东、南及西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；北侧执行4类标准。

6、加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施和制定风险事故应急响应方案。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.95t/a。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送河南金环环境影响评价有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局云溪分局

2020年8月3日