岳环云分评〔2020〕10号

# 关于湖南岳阳南方新材料科技有限公司永德分公司年产8万m3商品混凝土搅拌站建设项目

# 环境影响报告表的批复

湖南岳阳南方新材料科技有限公司永德分公司：

你单位《关于申请对湖南岳阳南方新材料科技有限公司永德分公司年产8万m3商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、你单位年产8万m3商品混凝土搅拌站建设项目位于中国石油化工股份有限公司长岭分公司厂区内，总占地面积11298m2。项目总投资5000万元，其中环保投资16万元，占总投资的0.32％。项目于2011年建成，属补办环评手续项目。项目主要建设内容为：总产能为8万m3/a的2条混凝土生产线及其配套辅助设施。项目主要原辅材料：砂、石、水泥、外加剂及煤灰粉。项目主要产品为商品混凝土。根据湖南方瑞节能环保咨询有限公司编制的《湖南岳阳南方新材料科技有限公司永德分公司年产8万m3商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》基本内容、结论和专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你单位按照环影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目在施工建设过程中，必须全面落实专家及环境影响报告表中提出的整改措施，加强环境管理，确保各项污染物长期稳定达标排放并完善以下环保整改措施：

1、切实做好施工期环境保护工作。做好环境管理和监控计划，对裸露地面采取设置防尘网或者防尘布等措施，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；建筑垃圾应外运到有关部门指定的场地，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理处置。

2、加强废气污染防治工作。项目营运期废气主要为：粉罐粉尘、搅拌主机粉尘、车辆运输扬尘、原料卸车及堆场扬尘、输送、计量、投料、搅拌粉尘及厨房油烟。其中粉罐粉尘经布袋除尘器处理达标后由18m高粉罐顶部排放口排放；搅拌主机粉尘经布袋除尘器处理后达标后由15m高排气筒排放；车辆运输扬尘通过地面硬化、车辆冲洗及洒水降尘等措施降低排放；原料卸车及堆场扬尘通过设置防雨棚，增设围挡并加盖防尘网，定期对堆场进行洒水抑尘等措施减少排放；输送、计量、投料、搅拌粉尘通过密闭皮带输送等方式降低排放；厨房油烟经油烟净化器处理达标后排放。项目废气须执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2及表3排放限值；食堂油烟须执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。

3、加强废水污染防治工作。项目营运期废水主要为生活污水、搅拌机冲洗废水、厂区地面冲洗废水、车辆冲洗废水、洒水抑尘用水及初期雨水。其中生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥不外排；搅拌机冲洗废水、厂区地面冲洗废水、车辆冲洗废水及初期雨水经沉淀池处理后回用于生产不外排；洒水抑尘用水经蒸发或渗透至骨料中不外排。

4、加强固体废物污染防治工作。项目产生的固废主要为废润滑油、沉淀池沉渣、废混凝土、布袋除尘器收集粉尘及生活垃圾。其中废润滑油属危险废物须交由有资质的单位处理，并《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求标识储存并建立管理台帐；沉淀池沉渣、废混凝土及布袋除尘器收集粉尘属一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求储存处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。

5、加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的搅拌机及皮带输送机等设备和工序进行合理布局，对反应釜搅拌和罐装机等主要的声源设备等采取消声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6、加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施和制定风险事故应急响应方案。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南方瑞节能环保咨询有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局云溪分局

2020年8月21日