岳环云分评〔2021〕2号

关于年产5万吨热熔胶项目环境影响报告表的审 批 意 见

岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司：

你单位《关于申请对年产5万吨热熔胶项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、你单位年产5万吨热熔胶项目位于岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园。项目总投资960万元，环保投资为80万元，占总投资的8.3%，占地面积为 4800㎡。主要建设内容为：拟建1条5万吨热熔胶生产线，并配套建设储罐、锅炉、成品仓库、厂区办公及废气收集处理设施；其他原料仓库、辅助工程、办公工程、环保工程（化粪池及污水收集和排放管网、固废暂存间、危险废物暂存间）等均依托厂内已有工程。主要原辅材料为：苯乙烯—异戊二烯—苯乙烯嵌段共聚物SIS、增粘树脂、环烷油、聚异丁烯油、抗氧剂、紫外吸收剂等。主要产品及规模为：年产5万吨热熔胶。

根据湖南九湘环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的整改措施，加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行，各项污染物达标排放并着重做好以下几点工作。

1.切实做好施工期环境保护工作。做好环境管理和监控计划，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；施工生活污水依托厂区现有环保设施处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理处置。

2.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为锅炉废气、进料粉尘和混合排泡以及出料工序产生的有机废气等。锅炉废气收集后通过10m高排气筒P2达标排放；混合排泡以及出料工序产生的有机废气采用集气罩过滤棉吸附+UV光解+活性炭吸附工艺处理后通过15m高排气筒P1达标排放；进料粉尘等无组织废气通过加强通风、强化管理等措施降低污染。项目导热油炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》中的特别排放限值；VOCS执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB37824-2019》以及表B.1中的无组织监控限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的无组织监控限值。

3.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固废主要为废活性炭、废UV灯管、废过滤棉、废包装材料、废机油、不合格产品等。废包装材料属一般工业固废，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求储存，其中环烷油和聚异丁烯油包装桶临时收集、储存按照危险废物管理相关要求进行监管，后统一交由厂家回收处置；不合格产品回炉重新加工利用；废活性炭、废UV灯管、废过滤棉、废机油等属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，并交由有资质单位安全处置。

4.加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的混合机、输送系统、包装机、真空泵、空压机等设备和工序进行合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施和制定风险事故应急响应方案。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

6.加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生；加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8.污染物排放总量控制指标为：VOCs ≤0.29t/a，SO2≤0.24t/a,NOX≤0.95t/a。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南九湘环保科技有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

2021年1月22日