岳环云分评〔2021〕6号

关于50万只/年钢制包装桶制造技术改造项目
环境影响报告表的批复

岳阳市虎诚机械制造有限公司：

你公司《关于申请对50万只/年钢制包装桶制造技术改造项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、50万只/年钢制包装桶制造技术改造项目位于岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园。项目总投资100万元，环保投资为10万元，占总投资的10%。主要建设内容为：新增外涂喷涂室、外涂喷漆烘干线各一套，配套建设相应废气处理设施及沉淀池等；其余主体、辅助、公用及环保等工程均依托企业现有。主要产品及规模为：年产彩色钢制包装桶20万只。

根据湖南创佳环保有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、各项污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为喷涂废气、烘干废气等。喷涂废气及烘干废气集中收集进入“水帘喷淋+UV光解+活性炭吸附”处理系统处理后，经15m高排气筒达标排放；同时，通过强化整个喷涂烘干生产装置的密闭性、加强废气的收集等措施，切实减少挥发逸散废气。项目天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》中的特别排放限值；喷涂、烘干废气产生的VOCs 执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）相应标准要求；无组织废气颗粒物PM10执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。

2.加强废水污染防治工作。项目运营期产生的废水主要为喷淋废水，集中收集进入厂内沉淀池，经过絮凝、沉淀后循环使用，不外排

3.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固废主要为沉淀池漆渣、废活性炭、废UV灯管、废油漆桶等，均属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，后交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度。

4.加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施和制定风险事故应急响应方案。从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

6.加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生；加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8.本项目新增污染物排放总量控制指标为：VOCs 0.205t/a，氨氮 0.06t/a。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南创佳环保有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

2021年3月26日