岳云环评〔2021〕4号

关于云溪区商品混凝土预拌砂浆搅拌站临时项目（年生产商品混凝土42万m3、预拌砂浆42万m3）环境影响报告表的批复

岳阳市云嘉商品混凝土有限公司：

你公司《关于申请对云溪区商品混凝土预拌砂浆搅拌站临时项目（年生产商品混凝土42万m3、预拌砂浆42万m3）环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、云溪区商品混凝土预拌砂浆搅拌站临时项目（年生产商品混凝土42万m3、预拌砂浆42万m3）位于云溪区云溪街道建军村老屋组。项目占地面积为25189.03平米，总投资7000万元，环保投资为200万元，占总投资的2.86%。项目主要建设内容为：新建1条商品混凝土生产线及1条预拌砂浆生产线，并配套建设相应主体工程、仓储工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。主要原辅材料为：水泥、砂、碎石、粉煤灰、矿粉、膨胀剂、外加剂、水等。主要产品及规模为：年产商品混凝土42万m3、预拌砂浆42万m3。

根据湖南郡林环保科技有限责任公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、各项污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.落实施工期污染防治措施。采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水等措施减少扬尘污染，选用合格油品，减少运输车辆和燃油动力机械尾气；选用低噪声施工设备，合理布局等措施控制声环境影响；建筑垃圾及弃土方送指定位置填埋，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；施工期各类废水应收尽收、合理处置；切实做好施工期的各项环境保护工作，尽量缩短施工期。

2.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为筒仓粉尘、投料及搅拌粉尘、原料堆场扬尘、卸料扬尘、车辆运输扬尘、食堂油烟等。筒仓粉尘由仓顶脉冲除尘器处理后在搅拌楼内自然沉降；投料及搅拌粉尘经由集气罩+脉冲除尘器处理后在密闭搅拌楼内自然沉降；卸料扬尘、车辆运输扬尘通过建设封闭式堆场、密闭运输、设置水雾除尘系统、定期洒水抑尘等措施，切实减少扬尘逸散；食堂油烟经油烟净化系统处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值；除尘器收集粉尘全部回用生产不外排。项目废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值。

3.加强废水污染防治工作。项目须严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。项目产生的废水主要为车辆清洗水、设备冲洗废水、地面冲洗废水、初期雨水及生活污水等。车辆清洗水、设备冲洗废水、地面冲洗废水收集进入厂内四级沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；初期雨水收集进入厂区初期雨水收集池内自然沉淀后回用于生产，不外排；生活污水收集进入厂内化粪池处理后、合理处置；沉淀池及初期雨水池内沉淀物均回用于生产不外排。

4.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固体废物主要为废润滑油、废含油抹布、生活垃圾等。废润滑油、废含油抹布属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运、合理处置。

5.加强噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等，从源头上减少污染物的产生，防止环境污染。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备及防渗构建物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

7.加强营运期风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9.在临时用地批复到期后，如项目未取得土地使用权属，本环评自动失效，须按要求拆除本项目建设内容，并恢复原有地块生态环境状况。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南郡林环保科技有限责任公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年9月3日